## Slide 1
13주차 실험:감바랩스 ESP-IDF
Copyright © 2024 Gamba Labs. All Right Reserved

## Slide 2
공지사항
다음주 부터 2주간 텀 프로젝트 진행
저번주 audio, vision 모델 변환이 안되는 오류 해결
새로운 도커 이미지 사용
‘san9jin’ 을 검색하여 backend_model_conversion v1.1 이미지 사용

## Slide 3
실험 목적
ESP 기반 MCU 펌웨어 포팅의 이해
ESP-IDF 프레임워크 활용
TensorFlow Lite 및 TensorFlow Lite for micro에 대한 이해

## Slide 4
ESP-IDF
Gamba Labs edu kit는 Espressif의 ESP32-S3 모듈을 사용
  ESP32-S3 mcu chip의 펌웨어은 ESP-IDF 프레임워크를 사용
ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework)
  ESP chip을 개발하기 위한 공식 프레임워크
  공식문서 및 깃허브에서 제공하는 component 및 examples를 활용하여 개발 가능
  공식문서: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.0.7/esp32s3/get-started/index.html
  깃허브: https://github.com/espressif/esp-idf

## Slide 5
ESP-IDF 주요 명령어
idf.py: ESP-IDF CLI build management tool을 사용하기 위한 기본 명령어
  사용법: idf.py [OPTIONS] COMMAND1 [ARGS]... [COMMAND2 [ARGS]...]...
  idf.py set-target [TARGET CHIP NAME]: build를 위한 타겟 chip 설정
  idf.py menuconfig: 보드에 대한 기본 설정(블루투스, 메모리 설정 등…)
  idf.py build: 현재 프로젝트를 빌드(컴파일과 유사, 펌웨어 포팅을 위한 준비단계)
  idf.py flash: build된 펌웨어를 보드에 flash
  idf.py monitor: 연결된 보드의 실시간 로그를 확인할 수 있는 monitor 확인
  idf.py fullclean: 현재 빌드를 모두 삭제 (프로젝트 환경이 바뀐 경우 삭제 후 다시 build 해야함)

## Slide 6
실험 과정
환경설정
Requirements
OS: Windows
IDE: Visual Studio Code (lastest recommended)
  - VScode-esp-idf-extention(Git)
    https://github.com/espressif/vscode-esp-idf-extension/blob/master/docs/tutorial/install.md
  - VScode-esp-idf-extention(Git)(reference)
    https://github.com/espressif/vscode-esp-idf-extension.git

## Slide 7
실험 과정
환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치
VS Code의 Extensions항목에서 ESP-IDF 설치
- Extensions 이동: Ctrl + Shift + X
- Search “ESP-IDF”
- Install the Extension

## Slide 8
실험 과정
환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치
Command Palette에서 configure esp 검색 - Ctrl+Shift+P or F1
ESP-IDF: Configure ESP-IDF Extension 클릭

## Slide 9
실험 과정
환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치
EXPRESS 클릭

## Slide 10
실험 과정
환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치
ESP-IDF versio을 v5.0.7 (release version)으로 선택 후 Install
디스크에 15GB의 공간이 필요
ESP-IDF Tools 를 저장할 공간을 선택할 수 있으나, 기본 설정을 따르는 것을 추천

## Slide 11
실험 과정
환경설정: VS Code ESP-IDF Extension 설치
설치에 몇 분의 시간 소요
설치 완료 시, 아래와 같은 메시지 확인가능

## Slide 12
실험 과정
환경설정: 시리얼 포트 찾기
장치 관리자를 통해 연결된 보드의 포트 확인
Windows에서 “장치 관리자” 검색
Win key + X and M 을 통해서도 실행가능

## Slide 13
실험 과정
Example #0: Hello World
ESP-IDF를 설치했던 경로의 아래 예제 프로젝트 폴더를 열기
path : $IDF_PATH\esp-idf\examples\get-started\get-started\hello_world
PS C:\Users\test\esp\v5.0.7\esp-idf\examples\get-started\hello_world>

## Slide 14
실험 과정
Example #0: Hello World
아래의 순서대로 프로젝트 Setup

## Slide 15
실험 과정
Example #0: Hello World
VS Code 하단의 시리얼 포트와 타겟 보드를 알맞게 변경
- 시리얼 포트: 11p에서 확인한 보드의 시리얼 포트 COMx
- 타겟 보드: esp32s3

## Slide 16
실험 과정
Example #0: Hello World
ESP-IDF terminal 실행
- F1 클릭, esp-idf terminal 검색 후 ESP-IDF: Open ESP-IDF Terminal 클릭
- VS Code 하단의 터미널 아이콘 클릭

## Slide 17
실험 과정
Example #0: Build
펌웨어 Flash(포팅) 이전에 프로젝트 빌드가 필요 (컴파일 과정 등)
ESP-IDF Terminal에서 idf.py build 명령어 실행
idf.py build

## Slide 18
실험 과정
Example #0: Flash and Monitor
펌웨어 Flash(포팅) 이전에 프로젝트 빌드가 필요 (컴파일 과정 등)
ESP-IDF Terminal에서 idf.py build 명령어 실행
idf.py –p COMx flash monitor
idf.py flash monitor
-p 옵션을 통해 포트 지정 가능
지정 안한 경우 자동으로 탐색
press “Ctrl+ ]” is escape
“Ctrl+ ]” 를 통해 monitor 출력 종료

## Slide 19
실험 과정
Example #0: Troubleshooting
빌드나 타겟 보드 설정 과정에서 문제가 발생시
프로젝트 폴더의 build 폴더 삭제 후 idf.py clean, idf.py fullclean 명령어 입력 후 다시 설정
idf.py clean
idf.py fullclean

## Slide 20
실험 과정
Example #1-3: Assignment
VS Code를 통해 이번주차 제공파일 중 하나의 프로젝트 폴더 오픈
pnu_exp_motion, pnu_exp_audio, pnu_exp_vision중 하나 선택

## Slide 21
실험 과정
Example #1-3: Assignment
아래의 순서대로 프로젝트 Setup

## Slide 22
실험 과정
Example #1-3: Assignment
VS Code 하단의 시리얼 포트와 타겟 보드를 알맞게 변경
- 시리얼 포트: 11p에서 확인한 보드의 시리얼 포트 COMx
- 타겟 보드: esp32s3

## Slide 23
실험 과정
Example #1-3: Assignment
ESP-IDF Terminal 실행 후 pnu_exp_motion 폴더로 이동
idf.py menuconfig 명령어를 통해 프로젝트 및 보드에 대한 설정
idf.py menuconfig

## Slide 24
실험 과정
Example #1-3: SDK Configuration
Gamba labs edu kit의 하드웨어 스펙에 맞게 설정
Press [/] and “QIO” [enter] and [space]
SPI Flash의 데이터 전송 모드를 Quad I/O로 설정
Press [/] and “4MB” [enter] and [space]
칩에 연결된 외부 Flash memory의 크기를 4MB로 설정
Press [/] and “SPI-” [enter] and [space]
외부 PSRAM을 SPI 인터페이스로 사용하도록 설정
Press [/] and “Octal mode” [enter] and [space]
PSRAM의 데이터 전송 모드를 8비트로 설정
Press [q] and [y](영타)

## Slide 25
실험 과정
Example #1-3: SDK Configuration
VS Code의 Workspace를 단일 프로젝트로 열었다면 Extension 메뉴에서도 이전 페이지와 같은 설정 가능
“ESP-IDF” Extension 선택, SDL Configuration Editor 선택 -> idf.py menuconfig와 같은 설정 가능

## Slide 26
실험 과정
Example #1-3: Troubleshooting
Monitor에서 다음과 같은 에러가 발생한다면,
idf.py menuconfig에서 아래와 같은 설정
Press [/] and “0 Idle” [enter] and [space]
Press [/] and “1 Idle” [enter] and [space]
Press [q] and flash monitor

## Slide 27
실험 과정
Example #1: pnu_exp_motion
Borad에 부착된 가속도 센서를 통해 움직임을 감지하고,
Chip에 flash된 모델이 움직임을 다음과 같이 분류
- 0: 칩을 바라본 기준으로 오른쪽
- 1: 칩을 바라본 기준으로 왼쪽
- 2: 칩을 바라본 기준으로 뒤쪽 (몸 안쪽)
- 3: 칩을 바라본 기준으로 앞쪽 (몸 바깥쪽)
출력은 각 클래스(라벨)별 확률을 출력하고 추론에 걸린 시간을 표시
움직임이 감지될 때만 추론
기준 상태

## Slide 28
실험 과정
Example #2: pnu_exp_speech
Board에 후면에 부착된 마이크 모듈을 통해 소리를 감지하고, Chip에 flash된 모델이 음성을 다음과 같이 분류
- 0: 출발
- 1: 정지
- 2: IDLE state
출력은 각 클래스(라벨)별 확률을 출력하고 추론에 걸린 시간을 표시
상시 추론
마이크 모듈

## Slide 29
실험 과정
Example #3: pnu_exp_vision
Board에 추가적으로 장착된 카메라 모듈로 사진을 촬영하며, 촬영된 이미지는 0(White)과 1(Black)로 분류
사진 촬영은 장치 전면의 “A 버튼”을 눌러 실행
- 0: Bright or white place
- 1: Dark or black place
출력은 각 클래스(라벨)별 확률을 출력하고 추론에 걸린 시간을 표시
“A 버튼” 누를 시 추론
이미지 캡처 및 추론 버튼

## Slide 30
실험 과정
모델 변경
TinyWebTrainer를 통해 학습/변환한 model.c 파일의 모델 데이터를 예제 프로젝트의 model.c 파일에 적용
g_model 배열에 변환한 model.c 파일의 값들을 복사하여 사용

## Slide 31
실험 과정
보드에 새로운 펌웨어를 Flash 한 경우 기존의 TinyWebTrainer와 연결이 불가
따라서, TinyWebTrainer와 연결을 위한 펌웨어 초기화 필요
Plato에 제공된 “Web trainer 펌웨어”을 사용하여 아래의 단계를 수행
파이썬 라이브러리 esptool 설치 (esptool: ESP 펌웨어 관리를 위한 도구)
Web trainer 펌웨어 폴더 내에서 아래의 명령어 입력
  - 이때, COMx 시리얼 포트는 장치 설정에 맞게 수정
펌웨어 초기화
pip install esptool
python -m esptool -p COMx -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32s3 write_flash --flash_mode dio --flash_size 4MB --flash_freq 80m 0x0 bootloader.bin 0x8000 partition-table.bin 0x10000 gamba_ai_edukit.bin
Flash 성공시 출력

## Slide 32
실험 검사
TinyWebTrainer를 통해 학습/변환한 모델을 보드에 탑재 후 검사
Motion, Speech, Vision중 하나를 선택
예제와 다른 클래스를 가지는 모델을 학습 및 탑재
  Motion: 4가지 이상의 서로 다른 클래스
  Speech: 3가지 이상의 서로 다른 클래스
  Vision: 2가지 이상의 서로 다른 클래스
TinyWebTrainer 학습 페이지 확인 및 보드에서의 동작 검사
  학습 페이지에서 학습시킨 모델을 보드에 탑재했는지 검사
Plato에 보드 동작 영상 및 실험 보고서 업로드

## Slide 33
텀프로젝트 활용방안
Gamba labs edu kit는 모델의 추론 결과를 UART 시리얼 통신을 통해 송신
STM32 보드에서 모델 추론 결과를 “Winner [class번호]” 형식으로 수신
STM32 보드에서 모델 추론 결과에 따른 연결 동작으로 구현 가능
UART를 통한 결과 전송
GND
Rx
Tx
3.3V
STM32 보드
GND
USARTx Rx
USARTx Tx
3.3V

## Slide 34
텀프로젝트 활용방안
UART 설정값은 ESP 프로젝트 각 main 폴더의 app_uart.c, app_uart.h를 통해 확인 가능
Motion: IMU의 움직임이 감지되었을 때만 추론 및 결과 전송
Speech: 상시 추론 및 결과 전송 -> 상시 추론이기에 idle 클래스가 반드시 필요
Vision: 보드의 “버튼 A”를 눌렀을 경우에만 추론 및 결과 전송
UART를 통한 결과 전송
app_uart.c
app_uart.h
UART 수신 예시

## Slide 35
Appendix: Edu-kit
ESP 기반 보드
마이크로 5핀 USB
UART 커넥터(*)
(*) UART 커넥터는 ▷표시가 1번 핀이며, 1번부터 3.3V, Tx, Rx, Gnd 핀
전원 LED
A, B 버튼
X, Y 버튼
동작 LED
(RED, BLUE)
확장 보드
커넥터
마이크

## Slide 36
Appenddix: Edu-kit
확장 보드
액정 디스플레이
동작 LED
(RED, BLUE)
카메라
확장 보드
커넥터

## Slide 37
Appendix: Edu-kit
결합된 보드 형태

## Slide 38
Demo : https://gambalabs.ai/demo/
Contact : contact@gambalabs.ai
Thank you