## Slide 1: 임베디드 시스템 설계 및 실험 목요일 분반
조교
나상진
sktkdwls1222@pusan.ac.kr
9주차
Bluetooth 동작과 납땜
Oct 31, 2024

## Slide 2
공지
10주차 예비 발표 준비 내용
TFT LCD
  TFT LCD가 무엇인지
  Timing Diagram에 대한 이론 설명
ADC/DAC
  ADC가 무엇인지
  DAC가 무엇인지
  Analog -> Digital 변환 단계
    Sampling, Quantization, Coding
조도센서 구성방법

## Slide 3
공지
텀 프로젝트 제안서 제출 (11월 06일 23시 59분 까지 PLATO에 PDF)
실험 (35) |  |  |  |  | 설계 과제 (65) |  |  |  | 
출석 태도 | 발표 | 보고서 | 수업 검사 | 소계 | 제안서 | 최종 보고서 | 필기 시험 | 동작 검사 | 소계
10 | 5 | 5 | 15 | 35 | 10 | 10 | 20 | 25 | 65
평가 항목
완성도
동작안정성
구현난이도
독창성
예시 참고
목적과 내용 사용 센서, 시나리오, Flow Chart 작성
시스템 구성도 작성
사용할 센서의 제품명과 스펙 기재
  블루투스모듈(FB755AC), LCD 모듈(3.2" TFT LCD/SC), 서보모터(SG90), 조도센서 실험 중에 분배 할 예정
사용할 센서의 링크 (디마이스마트)와 가격 및 개수, 해외 배송 X

## Slide 4
공지
IAR EW
Flash Memory
Bluetooth
Module
TFT LCD
Sensor
UART
Bluetooth
Cortex-M3
JLINK
Bluetooth
Bluetooth
…
…
UART, ADC · · ·
텀 프로젝트 제안서 시스템 구성도 예시
텀 프로젝트 아이디어 예시
사용자의 자세를 교정해주는 스마트 의자
손가락 동작으로 PC에 타이핑하는 손가락 키보드

## Slide 5
공지
텀 프로젝트 제약 사항
인터럽트 반드시 활용
센서 간의 의존성 필수 (센서 2개 이상, 각자 폴링 방식으로 동작하지 말고 한 센서 값이 다른 센서 이용을 호출하는 시나리오)
블루투스 연동 필수
차량을 이용하는 시나리오일 경우 릴레이 모듈 말고 모터 드라이버 반드시 이용
센서 및 재료 구매 링크는 “디바이스마트” 만 허용 / 조별 최대 5만원
  https://www.devicemart.co.kr/
Tip
구매하려는 센서 사용 방법을 꼭 확인하기
  i2c, SPI 등등 구현하기 어려운 프로토콜을 이용하는 센서는 지양할 것
보기에 깔끔할수록 좋은 점수, 꾸미기 재료도 같이 조사하기

## Slide 6
9주차 실험 내용

## Slide 7
실험 목적
Bluetooth 동작 및 납땜
Bluetooth 모듈 (FB755AC) 를 이용한 스마트폰과의 통신
기판 납땜을 통해 보드와 모듈 연결

## Slide 8
실험 내용
블루투스
근거리 무선통신기술
스마트폰, 무선 이어폰, 웨어러블 기기 등에서 디지털 데이터를 주고 받는 기술
2.4MHz ISM 주파수 대역 사용
근거리, 저전력, 높은 신뢰성, 저가의 무선 통신 구현하는 것이 목표

## Slide 9
실험 내용
블루투스
기본적으로 Master 와 Slave 역할로 동작
  Master가 Inquiry(검색) 및 Page(연결요청)
  Slave는 Inquiry Scan(검색 대기) 및 Page Scan(연결대기)

## Slide 10
실험 내용
블루투스 프로파일
  어플리케이션 관점에서 블루투스 기기의 기능별 성능을 정하는 사양(Specification)
  블루투스 기기가 다른 블루투스 기기와 통신하는데 사용하는 특성을 규정함
  다양한 프로파일 존재
  SPP (Serial Port Profile)
    RS232 시리얼 케이블 에뮬레이션을 위한 블루투스 기기에 사용되는 프로파일
    유선 RS232 케이블이 연결된 것처럼 무선 블루투스 통신을 수행할 수 있음
Identifier
  SSID (Service Set Identifier)
    무선랜을 통해 클라이언트가 접속할 때 각 무선랜을 구별하기 위한 고유 식별자
    Wi-Fi의 경우, 각 Wi-Fi 네트워크를 구별하기 위해 사용됨
  UUID (Universally Unique Identifier)
    네트워크 상에서 서로 다른 개체들을 구별하기 위한 128비트 고유 식별자
    블루투스에서는 서비스의 종류를 구분하기 위해 사용됨

## Slide 11
실험 과정
블루투스 모듈
  FB755AC 모듈
    Bluetooth v2.1 지원
    최대 1:7 연결
    AT 명령어 지원
  각 핀 설명
    STATUS
      연결 대기 및 시도, 검색할 때 Low, High 값을 반복
    STREAM CONTROL, STREAM_STATUS, MESSAGE_CONTROL, MESSAGE_STATUS
      1:N 통신을 위한 연결
      1:1 통신 시 사용하지 않음
    CONFIG SELECT
      블루투스 모듈 설정 시 사용, HIGH 를 입력한 채로 전원을 켜면 설정 모드
    CONNECT CHECK/DCD
      설정된 연결 수 만큼 Master 연결 시 Low, 하나라도 해지되면 High
  첨부된 FB755AC 매뉴얼 (FB755_UserGuide_Kor.pdf) 자료 참고

## Slide 12
실험 과정
AT 명령어
  모뎀 모듈을 제어하는데 쓰이는 명령어
  AT 명령어 set을 통해 FB755AC 모듈을 제어 가능
    CONNECTION MODE4
      AT 명령어 대기 상태
    AppendixA_Kor.pdf 및 AppendixB_Kor.pdf 참고

## Slide 13
실험 과정
실험 구조
  Stm32 보드 펌웨어
    UART1 를 통해 Putty의 데이터 1바이트를 수신하면 바로 UART2 를 통해 Bluetooth 모듈로 전송
    UART2 를 통해 Bluetooth 모듈의 데이터 1바이트를 수신하면 바로 UART1 을 통해 Putty로 전송
      두 uart의 송신 / 수신이 빠르게 되어야 이루어져야 하므로 UART_SendData 후에 TC 기다리지 않아야 함

## Slide 14
실험 과정
stm32 보드
RS232 케이블
GND
저항
LED
저항
LED
핀 헤더(설정 모드 사용시 점퍼선으로 3v3와 연결)
GND
3V3
USART2 RX
USART2 TX
USART1 RS232

## Slide 15
실험 과정
Config select
VCC
GND
BT Tx
BT Rx
3.3v
GND
status
Connect check
USART2 Tx
USART2 Rx
LED
GND
저항
기판 앞면

## Slide 16
실험 과정
VCC
GND
BT Tx
BT Rx
3.3v
GND
status
Connect check
USART2 Tx
USART2 Rx
GND
Config select
기판 뒷면

## Slide 17
실험과정

## Slide 18
실험과정

## Slide 19
실험 과정
블루투스 모듈 설정 모드
  CONFIG SELECT 에 점프선으로 3v3 입력한 상태로 보드 전원을 껐다 켜면 putty를 통해 설정 모드 시작
    Device name 설정
    Pincode (블루투스 연결 비밀번호) 설정
    Connection mode 4 slave 설정
    Uart config (9600, 8, n, 1) 설정
  CONFIG SELECT 의 3v3 입력을 해제하고 보드 전원을 껐다 켜면 AT 명령어 대기 모드
    “AT+BTSCAN” 커맨드 입력하여 연결 대기 돌입
  스마트폰과 블루투스 연결
    스마트폰에 “Serial Bluetooth Terminal” 과 같은 어플리케이션을 설치해야 함
    아이폰은 잘 안 됩니다

## Slide 20
실험 과정
AppendixA_kor.pdf
CONNECTION MODE참조
텀프로젝트시에는
다른 Connection Mode를 사용하여
자동연결 되도록 변경

## Slide 21
실험 과정
납땜
만능기판과 헤더핀을 납땜

## Slide 22
실험 과정
납땜 방법

## Slide 23
납땜 방법

## Slide 24
실험 주의사항
납땜 방법
인두기 사용할 때 외에는 반드시 전원 뽑기!!!
잠시 자리 비울 때도 꼭 전원 뽑아주세요

## Slide 25
실험 주의사항
전선 배치
잘못된 예
잘된 예
선을 팽팽하게 해주세요
선을 느슨하게 X
사선으로 X

## Slide 26
실험 주의사항
선을 이을 시에 최대한 당겨서 납땜 (선이 늘어지는 경우 다른 물체에 걸려서 끊어질 수 있습니다.)
블루투스 모듈의 Tx, Rx는 보드 UART의 Rx, Tx와 연결 (Twisted Pair !)
블루투스 모듈을 핀 소켓에 끼운 채로 납땜하지 마세요 (블루투스 모듈이 망가질 수 있습니다.)
멀티미터를 사용하여 연결한 선이 정상적으로 신호가 통하는지 확인 (한 선을 연결할 때 마다 확인 해보지 않으면 어디서 안되는지 찾기가 힘듭니다.)
LED에서 긴 쪽이 Pin 또는 VCC, 짧은 쪽이 GND
LED를 납땜 전에 보드에 꽂아서 불이 정상적으로 점등 되는지 확인 (LED가 불량이라서 불이 안 들어 올 수도 있습니다.)
인두기의 끝이 더러워 지지 않게 인두 팁 크리너 잘 사용하기 (인두기의 팁이 더러워지면 납이 잘 녹지 않고 원하는 대로 달라 붙지 않습니다.)

## Slide 27
실험 주의사항
핀 소켓에 인두를 오래 접촉 X (핀 소켓이 녹아서 빠질 수 있습니다.)
핀 헤더에 인두를 오래 접촉 X (핀 헤더가 녹아서 빠질 수 있습니다.)
만능 기판에 인두를 오래 접촉 X (PCB판이 녹아서 만능 기판의 구멍을 막을 수 있습니다.)
전선을 수직으로 배치하여 납땜 (대각선으로 하면 선이 차지하는 영역 만큼을 못쓰게 됩니다.)
납땜 중, 완료 후 청소 철저 & 인두기 다 쓰면 전원 뽑기 (그 납과 먼지들이 여러분들 기관지로…. & 화재 예방)

## Slide 28
실험 주의사항
실험 장비들을 연결 및 분리할 때 반드시 모든 전원을 끄고 연결해주세요.
장비사용시 충격이 가해지지 않도록 주의해주세요.
자리는 항상 깔끔하게 유지하고 반드시 정리 후 퇴실해주세요.
실험 소스 코드와 프로젝트 폴더는 백업 후 반드시 삭제해주세요.
장비 관리, 뒷정리가 제대로 되지 않을 경우 해당 조에게 감점이 주어집니다.
동작 중 케이블 절대 뽑지말것
보드는 전원으로 USBPort나 어댑터(5V,1A)를 사용할것 (5V 5A 어댑터(비슷하게 생김)와 혼동하지 말 것, 사용시 보드가 타버림 -> 감점)
디버깅 모드 중에 보드 전원을 끄거나 연결 케이블을 분리하지 말 것!!!
->지켜지지 않을 시 해당 조 감점

## Slide 29
실험미션
미션 ! 별도 미션지 참고
납땜은 반드시 수업 시간 내에 끝낼 수 있도록 합니다.
기판에 보드를 장착하고 동작 시킬 때 뜨거워지는 부분이 있으면 바로 전원을 끄고 납땜이 잘 되었는지 확인!!! (납땜이나 전선 배치를 잘못하여 합선되었을 확률이 큼)
실험 검사
오늘 검사 받을 수 있는 조는 오늘 받고 못 받는 조는 따로 미션 수행 후 다음 주 수업 시작할 때 검사
나가실 때, 만드신 코드 및 프로젝트 폴더는 모두 백업하시고 삭제해주세요.
다른 분반 파일은 만지지 마시고 조교에게 알려주세요.
자리 정리정돈 안 되어 있으면 감점합니다!!!
이번 주 실험 결과 보고서 및 소스 코드 및 실험 동작 영상
  이론부터 실습까지 전반적인 내용을 포함하도록 작성 (실험 과정 사진 찍으시면 좋아요)
  다음 실험시간 전까지 PLATO 제출